Linie completa pentru producerea

brichetelor din resturi vegetale

- TOCATOR, CICLON, PRESA     -

Oferta  din data de  …………………..                                                    Valabilitate oferta: 180 zile

Ofertant:

SC LEO DESIGN SRL

ADRESA – comuna Beciu, judetul Teleorman

J34/148/2006,   C.U.I.  RO18459023      TEL 0767672848 email:      office@leodesign.ro

Coduri caen pe care suntem autorizati: 4669; 2830; 2899; 3320

Beneficiar oferta: ………………………… Modelul AGROLINE 300 Modelul a fost creat pentru brichetarea resturilor vegetale (paie, rapita, vrejuri, fan, frunze, panusi etc), dar bricheteaza cu succes si carton de ambalaj. Acest model nu este destinat brichetarii rumegusului, crengilor sau resturilor lemnoase. Capacitate de productie 150-250 kg/ora. In functie de densitatea materiei prime. Umiditate acceptata a materiei prime – 7- 20% Putere instalata totala – 25 kw Lungime tocatura acceptata – 0,5-2cm Putere motor principal masina – 11 kw, 380v Putere rezistente cap formare – 6,4kw Putere motor alimentare cu tocatura – 0,25 kw Putere motor tocator 7,5 kw, 380v Consum electric maxim 25kw/ora (INCLUZAND TOCATORUL PORNIT CONTINUU) Greutate masina de brichetat 450 kg Dimensiuni masina de brichetat 2x2x1,8 m. Lungime jgheaburi de racire = 5m Greutate tocator 230 kg Diametru cuva de alimentare tocator: 60 cm. Temperatura recomandata a mediului ambiant 5 – 40 grade Celsius Linia este compusa din 3 componente interconectate: TOCATOR, CICLON, PRESA DE BRICHETAT Consum electric maxim pe tona de brichete produsa = 110kw Produsul finit – Brichete cilindrice cu gaura pe mijloc, diametrul 8 cm, lungime determinabila 25-400 mm Densitate brichete – minim 900 kg per metru cub Putere calorica brichete 3900-5200 kcal/kg, in functie de tipul materiei prime Linia de brichetat AGROLINE 300 inglobeaza elemente inovative mai noi de 3 ani, elemente prin care s-a imbunatatit productivitatea liniei de brichetat si conditiile de munca cu aceasta. PRET TOTAL LINIE DE BRICHETE = 114500 LEI + TVA, Utilaje componente linie brichete Total electric Tocator resturi vegetale Szanyi-600 cu motor de 7,5 kw 7,5 kw Ciclon separator de praf 0 kw Presa (Masina) de brichetat Agrolis Duo cu motor de 11 kw 17,9 kw Liniile de brichete Agroline300 sunt utiliaje usor de utilizat; pentru productia cu aceste linii nefiind nevoie decat de 2 muncitori. Spatiul necesar productiei este de aproximativ 50-80 metri patrati (5x10x3m). Umiditatea paielor in momentul recoltarii este de 13-15%, deci au umiditate excelenta pt brichetat. Important este ca depozitarea paielor sa se faca in adaposturi, hale, saivane pentru a nu fi expuse ploii. Linia de brichetat nu necesita lucrari de constructii montaj sau incastrari in beton. Garantie utilaje – 12 luni in limita a 1000 de ore de functionare. Garantie consumabile – 100-500 ore de functionare pentru matrita conica si 7-20 tone pentru snecul de presare. Piese considerate consumabile sunt snecul de presare si matrita de formare. Linia de brichetat se livreaza insotita de 4 snecuri de presare si 8 matrite de formare gratuite. Costul este zero ‘’0’’pentru transportul, instalarea, punerea in functiune a utilajelor si instruirea personalului.

Metode de plata: 100% dupa semnarea contractului de furnizare. Termen de livrare – maxim 45 de zile din momentul semnarii contractului. SC LEO DESIGN SRL Administrator Leontin Draganescu